SMZZYP蒸汽压力调节阀|自力式压力调节阀|自力式调节阀

| SMZZYP自力式压力调节阀 | 自力式压力调节阀 |
| --- | --- |

一、自力式压力调节阀 概述

ZZYP型自力式压力调节阀是一种无需外加能源，利用被控介质自身能量当动力源、引入执行膜室产生推力，控制节流元件运动达到自动调节。具有测量、执行、控制的综合功能。自力式压力调节阀可用在无气、无电的场所。广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染工业部门自控系统中各种设备气体、液体及蒸汽介质的减速压、稳压(用于阀后压力调节)泄压、稳压(用于阀前压力调节)的自动控制。根据用户不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构，以达到最佳的控制效果。

二、自力式压力调节阀 产品型号

| 类别 | 型号 | 类别 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单座压闭型 | ZZYP-16～64B | 单座压闭型 | ZZYP-16～64K |
| 双座压闭型 | ZZYN-16～64B | 双座压闭型 | ZZYN-16～64K |
| 套筒压闭型 | ZZYM-16～64B | 套筒压闭型 | ZZYM-16～64K |

注：
1.压闭型自力式压力调节阀用于阀后压力调节，当阀后压力升高，阀门关闭，以达到减压，稳压的目的。
2.压开型自力式压力调节阀用于阀后压力调节，当阀后压力升高，阀门打开，以达到泄压，稳压的目的。

三、自力式压力调节阀 主要技术参数

| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| 允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| 公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 |
| 固有流量特性 | 快开 |
| 保证调压阀正常工作 的最小压差P(MPa) | 0.05 |
| 压力分段范围 (KPa) | 15～50 40～80 60～100 80～140 120～80 160～220 200～260 240～300 280～350 330～400 380～450 430～500 480～560 540～620 600～700 680～800 780～900 800～1000 900～2000 |
| 工作温度℃ | 液体≤140;气体≤80；配冷凝器和散热片≤350 |
| 适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 |
| 法兰尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94；PN10，16凸式，PN40，64凹式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如：ANSI、JIS、DIN等标准)  |
| 结构长度 | 按GB12221-89标准 |
| 可配附件 | 冷凝器(用于介质为蒸汽的场合)、散热片等。 |
| 执行机构信号接口 | 内螺纹M16×1.5 |

注：压力分段范围可根据用户要求进行设计。

四、自力式压力调节阀 主要性能指标注

| 控制精度％ | ±8 |
| --- | --- |
| 允许泄 漏量 | 硬密封(L/H) | 单座(Ⅳ级)：≤10-4阀额定容量：双座、套筒(Ⅱ级)、≤5×10-3×阀额定容量 |
|  | 软密封(ml/min) | DN(mm) |
|  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |

五、自力式压力调节阀 外形尺寸及重量

| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| 允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| 公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 |
| 固有流量特性 | 快开 |
| 保证调压阀正常工作 的最小压差P(MPa) | 0.05 |
| 压力分段范围 (KPa) | 15～50 40～80 60～100 80～140 120～80 160～220 200～260 240～300 280～350 330～400 380～450 430～500 480～560 540～620 600～700 680～800 780～900 800～1000 900～2000 |
| 工作温度℃ | 液体≤140;气体≤80；配冷凝器和散热片≤350 |
| 适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 |
| 法兰尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94；PN10，16凸式，PN40，64凹式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如：ANSI、JIS、DIN等标准)  |
| 结构长度 | 按GB12221-89标准 |
| 可配附件 | 冷凝器(用于介质为蒸汽的场合)、散热片等。 |
| 执行机构信号接口 | 内螺纹M16×1.5 |

彬米阀门通过多年的努力和技术创新，目前在自力式调节阀，自力式压力调节阀，自力式温度调节阀技术方面，我公司已具备成熟的生产技术，生产的自力式调节阀质量优秀，流量/压力/温度调节能力高性能稳定，外形美观，是各种管道工程设备采购流量调节阀的首选．欢迎来电定购．请与我们联系！021-60481184  31396684