SVB7300电动三通阀|电动三通调节阀

| 电动三通阀 | 三通阀阀体 |
| --- | --- |

一、电动三通阀 概述

SVB7300电动三通阀、电动三通阀用于空气调节、热通风、热处理厂的工业和工行业的流体控制。电动调节阀有二通及三通形式。

二、电动三通阀 主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽
介质温度:2～180℃ 
公称压力:1.6Mpa
流量特性：等百分比或线性
可调比: 50:1 
渗漏量(m3/h):KV值的0.01%

三、电动二通阀 材质

阀体:铸钢 WCB 铸铁
阀瓣、阀杆、阀座：不锈钢
填料:聚四氟乙烯

四、电动三通阀 主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽
介质温度:2～180℃ 
公称压力:1.6Mpa
流量特性：等百分比或线性
渗漏量(m3/h):KV值的0.03%

五、电动三通阀 材质

阀体:HT200灰铸铁  WCB  304
阀瓣：黄铜 
阀杆:1Cr18Ni9
轴封：黄铜
密封件:三元乙丙橡胶

六、电动三通调节阀 型号及尺寸

| 型号 | 规格 | L | H | H1 | D | C | K | n-d | 压差KPa | 重量(KG) | 行程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVB-7300 | DN65 | 290 | 158 | 150 | 185 | 20 | 145 | 4-18 | 400 | 23 | 45 |
|  | DN80 | 310 | 195 | 185 | 200 | 20 | 160 | 8-18 | 400 | 31 | 45 |
|  | DN100 | 350 | 216 | 205 | 220 | 20 | 180 | 8-18 | 300 | 39 | 45 |
|  | DN125 | 400 | 237 | 230 | 250 | 22 | 210 | 8-18 | 200 | 66 | 45 |
|  | DN150 | 480 | 282 | 280 | 285 | 22 | 240 | 8-22 | 100 | 87 | 45 |
|  | DN200 | 533 | 289 | 340 | 340 | 30 | 295 | 12-22 | 100 | 90 | 45 |

SENMI专业制造电动三通阀,电动三通调节阀,比例积分电动三通阀,电动比例三通调节阀,高温电动三通调节阀等电动调节阀上海生产厂家,欢迎各新老客户来电咨询洽谈!全国服务热线:021-60481184   31396684