自力式调节阀优点与原理

自力式调节阀优点：

自力式调节阀是一个新的调节阀种类。相对于手动调节阀，它的优点是能够自动调节；相对于电动调节阀，它的优点是不需要外部动力。应用实践证明，在闭式水循环系统（如热水供暖系统、空调冷冻水系统）中，正确使用这种阀门，可以很方便地实现系统的流量分配；可以实现系统的动态平衡；可以大大简化系统的调试工作；可以稳定泵的工作状态等。

自力式调节阀作用：

自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号（压力、压差、温度）通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度，达到调节压力、流量、温度的目的。

自力式调节阀原理：

自力式调节阀是利用感温液体受热膨胀、遇冷收缩及液体不可压缩的原理进行调节。下面结合工作原理示意图说明其工作过程：将温度传感器插入需要控制温度的介质中，当介质温度升高时，感温液体膨胀，推动阀瓣向下运动，阀门趋于打开，从而增加冷媒介质的流量；反之，当介质温度低于设定温度时，感温液体收缩，复位弹簧推动阀瓣关闭，减少冷媒介质流量，使被控介质温度趋于升高。循环往复，从而使被控介质的温度值始终保持在设定温度值允许的范围内。