关于温度三通调节阀产品相关资料

电话：021－60519184　　网址：http://www.shozv.com/

温度三通调节阀产品的功能及适用范围 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　温度三通调节阀(以下简称三通调温阀)是一种无需外加能源而依靠被控介质自身温度变化进行自动调节的节能 产品。它集测量、执行、控制功能于一体，广泛应用在换热 设备、空调及各种柴油机、空压机、润滑设备、燃气轮机、发 电机组等设备的冷却系统油、水等温度的控制。 
产品特点 
温度三通调节阀的感温热敏元件是在阀体内部，故不需外接 感温器；

(1)三通调温阀三个出入口有多种安装型式选择与管道 相连；

(2)三通调温阀体积小重量轻；

(3)三通调温阀不需外接 能源，使用维护极为方便；

(4)调温精度高且平稳；

(5)调温阀设 有应急手动控制装置。

温度三通调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内液体膨胀均匀，其控制作用为比例调节并非直开直关式。被控介质均匀变化时，传感器内的感温液体的体积也随之膨胀或缩小。被控介质高于设定值时，感温液体膨胀，推动阀芯向下关闭，减少热媒的流量；被控介质低于设定值时，感温液体收缩，复位弹簧推动阀芯开启，增加热媒的流量。

温度三通调节阀技术参数：