一体式减温减压装置特点说明

一体式减温减压装置特点

减压系统采用双阀座减压阀结构，不平衡力小，调节范围大，动作平稳，无卡阻现象。

减温系统采用文丘里氏加笛管喷嘴的方式，无传动部件，减温水雾化效果好，喷嘴拆装方便，便于维修。

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣， 如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，以达到较好的减温效果．

一体式减温减压装置接线图：

订货须知

订合同时请提供：

1、出口蒸汽流量Q、进口蒸汽压力P1、温度t1、出口蒸汽压力P2、温度t2；

2、减温给水压力Pb、温度tb；

3、注明控制方式；（仪表盘控制，DCS控制，DCS监视）

4、控制类别：电动、气动；

选择气动执行机构时还必须提供：

1) 作用形式：气开式或气闭式；

2) 气源压力；

3) 提供电气阀门定位器电信号；